GUARDABARROS  TRASERO  KAWASAKI ZX6R 00’-02’

HUGGER KAWASAKI ZX6R 00’-02’

REF:1451

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Desmontar el cubrecadenas original. Dismount the original chainguards

- Desmontar las guías(1) del latiguillo freno trasero. Colocar el herraje suministrado(2) por debajo de las guías, tal como indica el croquis adjunto, usando los tornillos originales. Tensar la fijación sin apretar. Dismount the rear brake guide (1). Place the hardware supplied (2) underneath the guides, as the figure shows, using the original screws. Tight the hardware without pressing

- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros. Place the silenblocks in the hugger drills

- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en los anclajes de fijación del cubrecadenas. En el herraje usar los tornillos allen de M6x20 . Mount the hugger using the M6x15 allen screws in the drills of the chainguard fixation. In the hardware use the M6x20 allen screws.

- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto. Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.

- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. Check them periodically, and tighten the fixations.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Tornillo Allen M6x15 zincado negro | M6x15 allen screws | 2 |
| Tornillo AllenM6x20 zincado negro | M6x20allen screws | 2 |
| Herraje(con 2 tuercas incorporadas) | Iron fittings | 1 |
| Silenblocks | Silenblocks | 4 |