GUARDABARROS  TRASERO  SUZUKI SV650 03’

REAR HUGGER SUZUKI SV650 03’

REF:1503

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

#### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- Desmontar el cubrecadenas original y el protector de amortiguador. Dismount the original chainguard and the damper protector.

- Desmontar las guías(1) del latiguillo freno trasero. Colocar el herraje suministrado(2) por debajo de las guías, tal como indica el croquis adjunto, usando los tornillos originales. Apretar el conjunto.  Dismount the rear brake guides (1). Place the hardware supplied (2) underneath the guide, as the figure shows, using the original screw. Tigthen them all.

- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros. Place the well nuts in the rear hugger drills.

- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en los anclajes de fijación del cubrecadenas. En el resto usar los tornillos allen de M6x20 juntamente con las tuercas de M6 en el herraje. Mount the hugger using the M6x15 allen screws in the chainguard fixation. Use the M6x20 allen screws jointly with the M6 nuts of the hardware for the rest.

- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto. Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.

- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. Check them periodically, and tighten the fixations.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Tornillo AllenM6x20 Din 1001 | M6x20 allen screws Din 1001 | 2 |
| Tornillo Allen M6x15 Din 1001 | M6x15 allen screws Din 1001 | 2 |
| Tuercas grafiladas M6 Din 6923 | M6 nuts Din 6923 | 1 |
| Soporte Inox | Iron fittings | 1 |
| Silenblocks Ø18x7,5 | Well nuts Ø18x7,5 | 4 |