GUARDABARROS  TRASERO  SUZUKI TL1000R 98’-99’

HUGGER  SUZUKI TL1000R 98’-99’

REF:1469

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

#### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- Desmontar el cubrecadenas original y el protector de amortiguador. Dismount the original chainguard and the damper protector.

- Desmontar la guía(1) del latiguillo freno trasero. Colocar el herraje suministrado(2) por debajo de la guía, tal como indica el croquis adjunto, usando el tornillo original. Apretar el conjunto. Dismount the rear brake line guide (1). Place the hardware supplied (2) underneath the guide, as the figure shows, using the original screw. Tighten them all.

- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros. Place the wellnuts in the rear mudguard drills.

- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en el cubrecadenas y en el soporte de protector amortiguador. En el herraje usar el tornillo allen M6x20 y la tuercas de M6.  Mount the hugger using the M6x15 allen screws in the chainguard and in the support of the damper protector. Use the M6x20 allen screws and the M6 nuts on the hardware.

- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje. Apretar el conjunto. Adjust the hugger with the tire through a regulation that the hardware offers.

- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. Check them periodically, and tighten the fixations.

- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Tornillo AllenM6x20 | M6x20 allen screws | 1 |
| Tornillo Allen M6x15 | M6x15 allen screws | 3 |
| Tuercas grafiladas M6 | M6 nuts | 1 |
| Herraje | Hardware | 1 |
| Silenblocks | Wellnuts | 4 |