PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A SUZUKI SV650/S 03-08’ / SV1000 N/S 03-05’

LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO SV650/S 03-08’ / SV1000N/S 03-05’

REF:1579

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

#### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- Desmontar el portamatriculas original. Dismount the original license support.

- Montar la plataforma “F” suministrada, usando los tornillos originales.Para la versión 2004 usar el agujero “J”para colocar el clip de plástico original que sujeta la varillla de depósito y las pestañas “I” para sujetar la caja de fusibles. Mount the rack “F” supplied using the original screws. For a 2004 model use the hole “J” to place the original plastic clip  that holds the tank rod and the overhang “I” to hold the fuse box.

- Montar las tapas “E” suministradas, para tapar el hueco entre el paso de rueda “H” y las tapas laterales, de forma que la parte sombreada quede por debajo de la tapa lateral “D”. Para fijarla usar en “A” el remache original y en “C” y “D” los remaches suministrados(deben efectuarse dos taladros de diámetro 6 para las fijaciones “C” y “D”). Ver croquis adjunto. Mount the “E” lids supplied in order to cover the hollow between the under tail “H” and the side lids, so the shadow part comes underneath the side lid “D”. Use in “A” the original rivet and in “C” and “D” the rivet supplied to fix it (should be made two six-diameter drills to fix “C” and “D”). See figure below.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the license support:

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Tapas “E” | Lids “E” | 2 |
| Plataforma “F” | Rack “F” | 1 |
| Soporte “G” | Support “G” | 1 |
| Brida de plástico | Plastic Bridles | 2 |
| Remache de plástico 6mm | Plastic rivet 6mm | 4 |

Vista parte inferior