PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A YAMAHA R6 08’-14’ LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO YAMAHA R6 08’-14’ REF:4736N INSTRUCCIONES DE MONTAJE MOUNTING INSTRUCTIONS Desmontar el soporte original. Dismount the original bracket. Se recomienda el montaje previo de los intermitentes y luz de matricula, fijando los cables en las ranuras del soporte mediante las bridas de plástico(8) suministradas. It is recommended to mount the turn signals and light, tighting the cables in the slots of the bracket with the plastic bridles (8) supplied. Montaje del soporte de matricula(4) .Utilizar los tornillos suministrados (1) junto con las arandelas originales(2) para fijar los casquillos roscados(3).A continuación colocar el soporte(4) y fijarlo con las arandelas(5) y tuercas(6) suministradas. Una vez guiados los cables al interior de la motocicleta, tapar la apertura con la tapa(7) y las tuercas(6). Mount the black bracket (4). Use the fasteners supplied (1) jointly with the original washers (2) in order to fix the metal arrowheads (3). Next, place the bracket (4) and tight it with the washers (5) and nuts (6) supplied. Once the cables are guided to the interior of the motorcycle, close the gap with the cap (7) and locknuts (6).

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble:

|  | DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tornillo hexagonal M6x40 DIN933 negro | Black M6x40 DIN933 Hexagonal fastener | 4 |
| 3 | Casquillo aluminio Ø20x5 | Ø20x5 Metal arrowhead | 4 |
| 4 | Soporte c/negro | Black bracket | 1 |
| 5 | Arandela (18(6x1,5 DIN9021 negro | (18(6x1,5 DIN9021 black washer | 4 |
| 6 | Tuerca M6 grafilada DIN6923 plata | Silver M6 DIN6923 locknut | 8 |
| 7 | Tapa c/negro | Cap in black | 1 |
| 8 | Bridas de plástico | Plastic Bridles | 2 |