| PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A KAWASAKI ZX6R 07-13/ZX10R 08-10 FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO KAWASAKI ZX6R 07-13/ZX10R 08-10 REF:5405N INSTRUCCIONES DE MONTAJE MOUNTING INSTRUCTIONS Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. Remove the slider (2) from the set supplied. Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado derecho del eje de la rueda. Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the right side. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4) Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: Material supplied: POSICIÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD 1 Protector izquierdo Left Slider 1 2 Protector derecho Right Slider 1 3 Varilla Rod 1 4 Tuerca M6 DIN985 M6 nut DIN985 2 5 Arandelas M6 DIN125 M6 washers DIN125 2 |  |  | PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A KAWASAKI ZX6R 07-13/ZX10R 08-10 FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO KAWASAKI ZX6R 07-13/ZX10R 08-10 REF:5405N INSTRUCCIONES DE MONTAJE MOUNTING INSTRUCTIONS Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. Remove the slider (2) from the set supplied. Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado derecho del eje de la rueda. Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the right side. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4) Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: Material supplied: POSICIÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD 1 Protector izquierdo Left Slider 1 2 Protector derecho Right Slider 1 3 Varilla Rod 1 4 Tuerca M6 DIN985 M6 nut DIN985 2 5 Arandelas M6 DIN125 M6 washers DIN125 2 |
| --- | --- | --- | --- |