| PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A KAWASAKI ER6N 12’- LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO KAWASAKI ER6N 12’- REF: 6096N INSTRUCCIONES DE MONTAJE MOUNTING INSTRUCTIONS Desmontar el soporte original. Dismount the original support. Montar el soporte suministrado(1) con los tornillos M6(2/3), las tuercas M6(5) y arandelas M6(4) , como indica el croquis adjunto. Mount the support supplied (1) with the M6 fasteners (2/3), the M6 nuts (5), and the M6 washers (4), as the figure below shows. Se suministran 3 bridas de plástico para fijar los cables de los intermitentes a las ranuras del soporte(3). It is supplied 3 plastic ziptides to attach the blinkers bulks into the bracket. Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: Material supplied: POSICIÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD 1 Soporte matricula Stainless bracket 1 2 Tornillo M6x20 DIN1001 negro M6x20 allen fasteners 2 3 Tornillo M6x15 DIN1001 negro M6x15 allen fasteners 1 4 Arandelas M6 DIN9021 DIN9021 M6 washers 2 5 Tuercas M6 DIN6923 M6 nuts 2 6 Tuerca M6 enjaulada M6 nut 1 7 Bridas de plástico 2,5x98 Plastic ziptides 4 8 Luz portamatriculas License support light 1 9 Catadrioptico Reflector 1 10 Desplazador catadrioptico Support for reflector 1 11 Tornillos M5x10 ISO7380 M5x10 ISO7380 2 12 Tuercas M5 DIN6923 Nut M5 DIN6923 2 |  |  | PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A KAWASAKI ER6N 12’-LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO KAWASAKI ER6N 12’- REF: 6096N INSTRUCCIONES DE MONTAJE MOUNTING INSTRUCTIONS Desmontar el soporte original. Dismount the original support. Montar el soporte suministrado(1) con los tornillos M6(2/3), las tuercas M6(5) y arandelas M6(4) , como indica el croquis adjunto. Mount the support supplied (1) with the M6 fasteners (2/3), the M6 nuts (5), and the M6 washers (4), as the figure below shows. Se suministran 3 bridas de plástico para fijar los cables de los intermitentes a las ranuras del soporte(3). It is supplied 3 plastic ziptides to attach the blinkers bulks into the bracket. Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: Material supplied: POSICIÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD 1 Soporte matricula Stainless bracket 1 2 Tornillo M6x20 DIN1001 negro M6x20 allen fasteners 2 3 Tornillo M6x15 DIN1001 negro M6x15 allen fasteners 1 4 Arandelas M6 DIN9021 DIN9021 M6 washers 2 5 Tuercas M6 DIN6923 M6 nuts 2 6 Tuerca M6 enjaulada M6 nut 1 7 Bridas de plástico 2,5x98 Plastic ziptides 4 8 Luz portamatriculas License support light 1 9 Catadrioptico Reflector 1 10 Desplazador catadrioptico Support for reflector 1 11 Tornillos M5x10 ISO7380 M5x10 ISO7380 2 12 Tuercas M5 DIN6923 Nut M5 DIN6923 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |