PROTECTOR DE MOTOR ADAPTABLE A DUCATI MONSTER 620/695/800/1000

CRASH PAD ADAPTABLE TO DUCATI MONSTER 620/695/800/1000

REF:1850

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sacar la tuerca de  la varilla de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía. Desmontar el protector del lado izquierdo(el que tiene más rosca en la varilla) e introducir la varilla en el chasis de forma que vaya empujando la varilla original. Una vez substituida la varilla original, montar el protector del lado izquierdo y apretar por ambos lados. Una vez apretado colocar los tapones (1) .

#### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

Remove the nut  that subjects the engine to the chassis on the point marked on the figure. Remove the left puck from the set (the one that has more thread on the bar) and introduce it in the chassis so it pushes the original bar out. Once replaced, mount the left crash pad and tight it on both sides. Once tight it, place the caps (1).

PUNTO DE FIJACIÓN

SUPPORT POINT                                                                            MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tapón de plástico | Plastic lids | 2 |
| 2 | Varilla roscada 275mm largo | 275mm screw bar | 1 |
| 3 | Tornillos M12/175x25 din912 | M12/175x25 din912 | 2 |
| 4 | Arandela (20ext.(12,5int x2 DIN433 | (20ext.(12,5int x2 washer | 2 |
| 5 | Protector Nylon | Nylon protector | 2 |
| 6 | Casquillo aluminio | Aluminium metal arrowhead | 1 |